## Slide 1: Сетевой уровень (L3): Протокол IP, Маршрутизация и адресация

## Slide 2: Проблемы канального уровня (Зачем нужен L3?)
Несовместимость L2-технологий (Ethernet, Wi-Fi, PPP).
Плоская адресация: MAC-адрес привязан к «железу» и не масштабируется.
Ограничения таблиц коммутации и проблема широковещательного шторма.

## Slide 3: Функции сетевого уровня
L3 обеспечивает межсетевое взаимодействие, глобальную логическую адресацию и изоляцию широковещательных доменов.
Услуга связи «узел-узел». Сетевой уровень должен обеспечивать связь между узлами, не имеющими возможности связаться напрямую.
Адресация оконечных устройств - Оконечным устройствам необходимо назначить уникальный адрес для возможности их идентификации в сети.
Маршрутизация - Сетевой уровень предоставляет сервисы, с помощью которых пакеты направляются к узлу назначения в другой сети.

## Slide 4: IP — Internet Protocol
Протокол IP (Internet Protocol) — это "почтальон" интернета, отвечающий за маршрутизацию пакетов данных. Он был создан в 70-х, а в 1983 году стал общеобязательным стандартом, запустив глобальный рост сети. Сегодня мир переходит с версии IPv4 на версию IPv6 из-за нехватки адресов.

## Slide 5: Инкапсуляция IP

## Slide 6: Инкапсуляция IP

## Slide 7: Инкапсуляция IP

## Slide 8: Модель обслуживания IP – best effort
Без установления соединения - перед отправкой пакетов данных соединение с хостом назначения не устанавливается.
Негарантированная доставка - IP-протокол по своей сути неустойчив, так как доставка пакетов не гарантируется.
Независимость от среды - работа не зависит от средства подключения (медный, оптоволоконный кабель или беспроводная среда).

## Slide 9: Формат IP-пакета

## Slide 10: Структура IPv4-адреса
IPv4-адрес — это уникальный 32-битный числовой идентификатор, присваиваемый каждому устройству в сети для его идентификации и маршрутизации трафика.

## Slide 11: Из двоичной в десятичную
Нужно выписать значения значащих разрядов и сложить их

## Slide 12: Из десятичной в двоичную
Делим n​ на 2 и записываем остаток от деления.
Результат деления вновь делим на 2 и опять записываем остаток.
Повторяем операцию до тех пор, пока результат деления не будет равен нулю.
Записываем полученные остатки в обратном порядке. Полученное число и будет искомым​.
Binary Game

## Slide 13: Классовая адресация

## Slide 14: Недостатки классовой адресации
Перерасход адресов
Отсутствие гибкости
Большие таблицы маршрутизации
Номер сети | Куда
3 | Кампус университета
4 | Кампус университета
... | Кампус университета
7 | Кампус университета
15 | Кампус университета
... | Кампус университета
19 | Кампус университета
Номер сети | Куда
3-7 | Кампус университета
15-19 | Кампус университета

## Slide 15: CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
Описана в 1993 году в RFC 1517
Размер сети определяется «маской подсети»

## Slide 16: Связь адреса IPv4 с маской подсети

## Slide 17: использование масок подсети фиксированной длины
192.168.20.0/24

## Slide 18: 192. 168. 20. 0 11000000 . 10101000 . 00010100 . 00000000 255. 255. 255. 0 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

## Slide 19: 192. 168. 20. 0 11000000 . 10101000 . 00010100 . 00000000
Сетевая часть:
Зафиксирована, не можем изменять
Узловая часть:
Можем свободно менять
По своему усмотрению
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

## Slide 20: 11000000 . 10101000 . 00010100 .
Сетевую часть пока убираем в сторону, работаем только с узловой
Давайте рассмотрим узловую часть как IP-адрес в миниатюре!
Разобьем её на два части по аналогии с IP-адресом: ПОДСЕТЕВУЮ и УЗЛОВУЮ
00000000
Узловая часть
Длина узловой части
0
00
000
0000
00000
000000
0000000
00000000
Количество адресов
2
4
8
16
32
64
128
256
ШАГ №1: ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ НОВОЙ УЗЛОВОЙ ЧАСТИ
По заданию нужно разбить сети так, чтобы туда поместились 25, 15, 20 и 28 узлов. Нужно подобрать такую узловую часть, чтобы туда поместилось указанное количество узлов.
Минимально возможный размер узловой части для такого задания: 5 бит

## Slide 21: 11000000 . 10101000 . 00010100 .
ШАГ №2: ОТДЕЛЯЕМ НОВУЮ УЗЛОВУЮ ЧАСТЬ ОТ ПОДСЕТЕВОЙ
Теперь применим к нашему подобию IP-адреса маску подсети
000 00000
Узловая
Адрес оригинальной сети никуда не делся, просто он нам всё ещё не нужен
111 00000
Маска подсети так же как и обычная сетевая маска равна 1 там, где расположена подсетевая адреса, и 0 там, где расположена узловая часть адреса
Подсетевая
ЭТО МАСКА
ПОДСЕТИ

## Slide 22: 11000000 . 10101000 . 00010100 .
ШАГ №3: НАЧИНАЕМ МЕНЯТЬ ПОДСЕТЕВУЮ ЧАСТЬ АДРЕСА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ АДРЕСА ПОДСЕТЕЙ
Адрес оригинальной сети никуда не делся, просто он нам всё ещё не нужен
000 00000
001 00000
010 00000
011 00000
100 00000
101 00000
110 00000
111 00000
Узловая
Подсетевая
Узловую часть фиксируем равную нулям – в адресе подсети, как и в адресе сети – узловая часть равна нуля
подсетевую часть меняем, перебирая все возможные варианты
Итого 8 подсетей, что логично, так как размер подсетевой части 3 бита

## Slide 23
11000000 . 10101000 . 00010100 . 000 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 001 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 010 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 011 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 100 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 101 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 110 00000
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 00000
ШАГ №4: ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОЛНЫЙ АДРЕС ПОДСЕТИ
ДОБАВЛЯЕМ АДРЕС СЕТИ К АДРЕСАМ ПОДСЕТЕЙ
АДРЕС ОСНОВНОЙ СЕТИ
АДРЕС ПОДСЕТИ
НОВАЯ УЗЛОВАЯ
СТАРАЯ УЗЛОВАЯ ЧАСТЬ

## Slide 24
11000000 . 10101000 . 00010100 . 000 00000 - 192.168.20.0/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 001 00000 - 192.168.20.32/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 010 00000 - 192.168.20.64/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 011 00000 - 192.168.20.96/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 100 00000 - 192.168.20.128/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 101 00000 - 192.168.20.160/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 110 00000 - 192.168.20.192/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 00000 - 192.168.20.224/27
ШАГ №6: ПЕРЕВОДИМ ОБРАТНО В ДЕСЯТИЧНУЮ
ШАГ №5: ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОЛНУЮ МАСКУ
БЫЛО - 11111111 . 11111111 . 11111111 . 000 00000 или /24
СТАЛО - 11111111 . 11111111 . 11111111 . 111 00000 или /27

## Slide 25: использование масок подсети фиксированной длины

## Slide 26: Маски подсети переменной длины

## Slide 27: Маски подсети переменной длины

## Slide 28: Маски подсети переменной длины

## Slide 29: Маски подсети переменной длины

## Slide 30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 000 00000 - 192.168.20.0/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 001 00000 - 192.168.20.32/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 010 00000 - 192.168.20.64/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 011 00000 - 192.168.20.96/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 100 00000 - 192.168.20.128/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 101 00000 - 192.168.20.160/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 110 00000 - 192.168.20.192/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 00000 - 192.168.20.224/27
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 000 00 - 192.168.20.224/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 001 00 - 192.168.20.228/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 010 00 - 192.168.20.232/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 011 00 - 192.168.20.236/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 100 00 - 192.168.20.240/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 101 00 - 192.168.20.244/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 110 00 - 192.168.20.248/30
11000000 . 10101000 . 00010100 . 111 111 00 - 192.168.20.252/30

## Slide 31
192.168.10.0/24
  192.168.10.0/27
  192.168.10.32/27
  192.168.10.64/27
  192.168.10.96/27
  192.168.10.128/27
  192.168.10.160/27
  192.168.10.192/27
  192.168.10.224/27
192.168.10.224/30
192.168.10.228/30
192.168.10.232/30
    192.168.10.236/30
    192.168.10.240/30
    192.168.10.244/30
    192.168.10.248/30
    192.168.10.252/30

## Slide 32
192.168.10.0/24
  192.168.10.0/27
  192.168.10.32/27
  192.168.10.64/27
  192.168.10.96/27
    192.168.10.96/30
    192.168.10.100/30
    192.168.10.104/30
    192.168.10.108/30
    192.168.10.112/30
    192.168.10.116/30
    192.168.10.120/30
    192.168.10.124/30
  192.168.10.128/27
  192.168.10.160/27
  192.168.10.192/27
  192.168.10.224/27

## Slide 33
192.168.10.0/24
  192.168.10.128/25
      192.168.10.0/27
      192.168.10.32/27
      192.168.10.64/27
      192.168.10.96/27
          192.168.10.96/30
          192.168.10.100/30
    192.168.10.104/29
  192.168.10.112/28
  192.168.10.128/25

## Slide 34
/24 |  |  |  |  |  |  | 
/25 |  |  |  | /25 |  |  | 
/26 |  | /26 |  | /26 |  | /26 | 
/27 | /27 | /27 | /27 | /27 | /27 | /27 | /27

## Slide 35
meridianoutpost.com
subnetipv4.com
visualsubnetcalc.com

## Slide 36: Прямая и косвенная доставка

## Slide 37: Маршрутизация и пересылка

## Slide 38: Таблица маршрутизации
Прямо подключённые сети (connected).
Статические маршруты.
Динамические маршруты.

## Slide 39: Таблица маршрутизации

## Slide 40: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0 /24
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111

## Slide 41: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0 /24
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111
/24

## Slide 42: Логическое И

## Slide 43: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
172 . 20 . 1 . 7
10101100 00010100 00000001 00000111
255 . 255 . 255 . 0
11111111 11111111 11111111 00000000
__________________________________
172 . 20 . 1 . 0
10101100 00010100 00000001 00000000

## Slide 44: Исключающее или не

## Slide 45: Использование сетевой маски для определения принадлежности узла к сети
192 . 168 . 10 . 0
11000000 10101000 00001010 00000000
172 . 20 . 1 . 0
10101100 00010100 00000001 00000000
__________________________________
10010011 01000011 11110100 11111111

## Slide 46: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1

## Slide 47: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
192.168.10.101
2) Сравниваем адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
11000000.10101000.00001010.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Сеть подключена к нам напрямую (On-Link)

## Slide 48: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
172.20.30.97
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
10010011.01000011.11100001.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
10101100.00010100.00010100.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 49: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
172.20.30.97
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети назначения
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение!
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
10101100.00010100.00010100.01100101 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем со второй строчкой
3) Адрес следующего перехода – 192.168.10.1

## Slide 50: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00000000 – адрес сети назначения
11000000.10101000.00001010.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
00110111.01011111.11111101.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
11111111.11111111.11111111.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001000.00001000.00001000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 51: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001000.00001000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
10101100.00010100.00010000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
01011011.11100011.11101111.11111111 – нет совпадения
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001000.00001000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
3) Продолжаем поиск со следующей строки
Сравниваем со второй строчкой

## Slide 52: Поиск по таблице маршрутизации
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 192.168.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
8.8.8.8
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001000.00001000.00001000.00001000 – адрес назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с третьей строчкой
3) Адрес следующего перехода – 192.168.10.1

## Slide 53: Рекурсивная маршрутизация
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.10.10.1 | 255.255.255.255 | 192.168.10.1
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | On-Link
172.20.20.0 | 255.255.240.0 | 10.10.10.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
Поиск для 172.20.20.201. Находим подходящую строк, адрес следующего перехода – 10.10.10.1
2) Снова поиск – теперь для 10.10.10.1. Подходящий маршрут через 192.168.10.1
3) Теперь поиск для 192.168.10.1. Подходящий маршрут ведет в интерфейс. Завершение рекурсивного поиска.

## Slide 54: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
11111111.11111111.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001010.10000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с первой строкой
3) Но мы всё равно продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 55: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети назначения
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
11111111.11111111.11110000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00001010.10000000.10100000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем со второй строкой
3) Но мы всё равно продолжаем поиск со следующей строки

## Slide 56: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
10.128.174.10
2) Находим адрес сети назначения и адрес сети из таблицы:
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети из таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------
11111111.11111111.11111111.11111111 – есть полное совпадение
1) Находим адрес сети назначения при помощи маски сети из таблицы:
00001010.10000000.10101110.00001010 – адрес назначения
00000000.00000000.00000000.00000000 – маска сети
--------------------------------------------------------------------------------------
00000000.00000000.00000000.00000000 – адрес сети назначения
Сравниваем с третьей строкой
3) Что делаем дальше?

## Slide 57: Longest Prefix Match
Адрес сети | Маска сети | Шлюз
10.128.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.20.1
10.128.168.0 | 255.255.240.0 | 192.168.30.1
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1
Из всех подошедших маршрутов выбирается маршрут с самой длинной маской

## Slide 58: Выбор лучшего маршрута
Longest Prefix Match – самый длинный префикс.
Administrative Distance (AD) - степень доверия к источнику маршрута:
  Connected
  Static
  Dynamic
Metric – стоимость маршрута внутри источника.

## Slide 59: Агрегация (суммирование) маршрутов - route aggregation
Агрегация маршрутов (суммирование) — это метод объединения нескольких конкретных сетевых подсетей в одну общую запись для уменьшения размера таблицы маршрутизации.

## Slide 60: TTL – Time to live

## Slide 61: Статическая маршрутизация

## Slide 62: Динамическая маршрутизация

## Slide 63: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 64: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 65: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 66: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 67: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 68: Протокол ARP (Связка L3 и L2)
Устройство, отправляющее запрос, проверяет свой ARP-кеш на наличие соответствия.
Если запись не найдена, в сеть рассылается ARP-запрос с запросом о MAC-адресе, связанном с целевым IP-адресом.
Устройство с соответствующим IP-адресом отвечает ARP-ответом, содержащим его MAC-адрес.
Запрашивающее устройство сохраняет эту информацию в своём ARP-кеше для будущей связи.

## Slide 69: Протокол ARP (Связка L3 и L2)

## Slide 70: Gratuitous ARP
Для проверки дублирования адресов в сети.
Чтобы объявить свой новый идентификатор канальной среды.
Hot Standby Router Protocol (HSRP).

## Slide 71: Протокол ICMP и утилиты диагностики
ICMP (Internet Control Message Protocol) — это протокол, предназначенный для отправки сообщений об ошибках и передачи служебной информации, которая указывает на успех или неудачу при обмене данными с другим IP-адресом.
Роль: обратная связь, сообщения об ошибках сетевого уровня (Destination Unreachable, TTL Expired).

## Slide 72: Протокол ICMP и утилиты диагностики

## Slide 73: Протокол ICMP и утилиты диагностики

## Slide 74: Конфигурация IP-адресов
Статическая:
Серверы
Маршрутизаторы и коммутаторы
Принтеры, МФУ.
IP-камеры, системы видеонаблюдения, датчики.
Динамическая:
Ноутбуки и смартфоны сотрудников.
Домашние ПК и планшеты.
Гостевые сети.
Временные подключения.

## Slide 75: Автоматическая настройка: Протокол DHCP
Динамическая конфигурация узла.
Широковещательные запросы.
Клиент-серверная модель.
UDP, порт 67
Типы распределения адресов:
Ручное — MAC вручную привязываются к IP на сервере.
Автоматическое – DHCP сервер присваивает устройство постоянный адрес, понятие аренды отсутствует.
Динамическое – DHCP сервер выдаёт адрес устройствам на время.

## Slide 76: DCHP: получение адреса

## Slide 77: DCHP: получение адреса

## Slide 78: DHCP: формат сообщения

## Slide 79: DHCP options
Код опции | Название | Описание | Пример значения
1 | Subnet Mask | Маска подсети клиента | 255.255.255.0
3 | Router (Default Gateway) | IP-адрес шлюза по умолчанию | 192.168.1.1
6 | DNS Servers | Список DNS-серверов | 8.8.8.8, 1.1.1.1
15 | Domain Name | DNS-домен клиента | company.local
42 | NTP Servers | Серверы синхронизации времени | 192.168.1.10
51 | IP Address Lease Time | Время аренды IP-адреса | 86400 (24 часа)
54 | DHCP Server Identifier | IP-адрес DHCP-сервера | 192.168.1.2
58 | Renewal Time (T1) | Время первой попытки продления аренды | 43200
59 | Rebinding Time (T2) | Время повторной попытки продления аренды | 75600
66 | TFTP Server Name | Имя или IP TFTP-сервера (часто используется при PXE-загрузке) | 192.168.1.20
55 | Requested Parameters | Список запрашиваемых параметров (байт — параметр) | 1,3,6,42

## Slide 80: DHCP: timers
DHCP-адрес выдаётся сроком на Lease Time (время аренды). От этого значения рассчитываются два таймера: T1 и T2. T1 (Renewal) — 50% от времени аренды; по истечении T1 устройство отправляет DHCPREQUEST именно тому серверу, который выдал адрес. T2 (Rebinding) — 7/8 от времени аренды; если первый сервер не ответил, устройство рассылает широковещательный запрос, чтобы продлить аренду или получить новый адрес. Если Lease Time истёк и никто не продлил адрес, устройство отказывается от него и начинает процедуру получения нового с нуля.

## Slide 81: Фрагментация IPv4-пакетов
Identification — ID пакета.
DF-флаг (Do Not Fragment) — если 1, пакет сбрасывается при превышении MTU.
MF-флаг (More Fragments) — 1 для всех частей, кроме последней.
Fragment Offset — смещение данных блока (кратно 8 байтам).

## Slide 82: На какой Next-hop роутер отправит пакет с IP-адресом назначения 172.16.12.50 и почему?
0.0.0.0/0 → Next-hop: 10.0.0.1 (Шлюз по умолчанию)
172.16.0.0/16 → Next-hop: 10.0.0.2
172.16.12.0/24 → Next-hop: 10.0.0.3
172.16.12.0/25 → Next-hop: 10.0.0.4

## Slide 83
Компьютер PC-1 отправляет HTTP-запрос на Web-Server через шлюз Router-1:
PC-1: IP 192.168.1.10, MAC 11:11:11:11:11:11
Router-1 (внутренний интерфейс): IP 192.168.1.1, MAC 22:22:22:22:22:22
Router-1 (внешний интерфейс): IP 203.0.113.1, MAC 33:33:33:33:33:33
Web-Server: IP 93.184.216.34, MAC 44:44:44:44:44:44
Заполните значения полей заголовков в кадре на участке между PC-1 и Router-1:
  Source IP: _______________________
  Destination IP: _______________________
  Source MAC: _______________________
  Destination MAC: _______________________

## Slide 84
В офисной сети 192.168.1.0/24 находятся:
  ПК сотрудника (192.168.1.15)
  Локальный файловый сервер (192.168.1.200)
  Основной шлюз / маршрутизатор (192.168.1.1)
Внезапно шлюз 192.168.1.1 полностью вышел из строя (отключилось питание).
Вопрос: Сможет ли сотрудник продолжить скачивать файлы с локального сервера 192.168.1.200? Обоснуйте ответ, опираясь на концепцию прямой/косвенной доставки.

## Slide 85: Расставьте события жизненного цикла IP-адреса в хронологическом порядке (от 1 до 6):
[ ] Клиент отправляет DHCPDISCOVER (широковещательно).
[ ] Сервер отвечает подтверждением DHCPACK.
[ ] Сервер отправляет предложение DHCPOFFER.
[ ] Наступает таймер T1 (50% времени): клиент отправляет одноадресный запрос продления.
[ ] Клиент отправляет DHCPREQUEST (принимает предложение).
[ ] Наступает таймер T2 (87.5% времени): клиент рассылает широковещательный запрос на продление всем серверам.

## Slide 86: «Рекурсивный поиск» (Маршрутизация)
Узел анализирует свою таблицу маршрутизации для отправки пакета на адрес 10.5.5.5.
Вопрос: Через какой физический интерфейс (Eth0 или другой) и на какой MAC-адрес (шлюза по умолчанию 192.168.1.1 или маршрутизатора 192.168.1.254) в итоге будет отправлен кадр? Опишите логику двух шагов поиска.
Сеть назначения | Маска | Next-hop
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | Eth0
10.5.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1

## Slide 87: Для каждой ситуации определите, какой тип ARP-сообщения будет сгенерирован (Обычный ARP Request или Gratuitous ARP):
Компьютер только что включился и хочет убедиться, что его статический IP не занят кем-то другим в сети.
→ [ ____________ ]
Компьютер хочет отправить пакет на IP 192.168.1.50, но не знает его MAC-адрес.
→ [ ____________ ]
На сервере заменили сетевую карту (изменился MAC-адрес при сохранении прежнего IP), и нужно немедленно обновить кэш соседей.
→ [ ____________ ]

## Slide 88: Маршрутизатор получил пакет общего размера 3000 байт (заголовок IP = 20 байт, полезная нагрузка = 2980 байт). Следующий канал связи имеет MTU = 1500 байт.
Ответьте на вопросы:
На сколько фрагментов маршрутизатор разобьёт этот пакет?
Какое значение флага MF (More Fragments) будет у первого фрагмента (0 или 1)?
Какое значение флага MF будет у последнего фрагмента (0 или 1)?
Что произойдёт с пакетом, если в его заголовке изначально был установлен флаг DF = 1 (Do not Fragment)?

## Slide 89: Какой одной агрегированной записью (адрес сети и префикс маски) центральный маршрутизатор может описать все четыре подсети сразу, чтобы минимизировать размер таблицы маршрутизации?
10.20.0.0/24
10.20.1.0/24
10.20.2.0/24
10.20.3.0/24

## Slide 90: Распределите устройства по двум группам (Группа А: Только статический IP / Группа Б: Рекомендуется DHCP):
Сетевое хранилище компании (NAS с базами данных)
Смартфон посетителя в гостевом Wi-Fi
Основной офисный сетевой принтер/МФУ
Ноутбук менеджера по продажам
Камера видеонаблюдения, пишущая поток на видеорегистратор