## Slide 1: Router(config)# ip route network-address subnet-mask { ip-address | exit-intf [ip-address]} [distance]
Параметр | Описание
network-address | Определяет сетевой адрес назначения IPv4 удалённой сети, чтобы добавить в таблицу маршрутизации.
subnet-mask | Определяет маску подсети удалённой сети. Маска подсети может быть изменена при объединении группы сетей и создаёт суммарный статический маршрут.
ip-address | Определяет адрес IPv4 маршрутизатора следующего прыжка. Обычно используется с широковещательными сетями (например, Ethernet). Может создать рекурсивный статический маршрут, где маршрутизатор выполняет дополнительный поиск, чтобы найти интерфейс выхода.
exit-intf | Определяет интерфейс выхода для пересылки пакетов. Статический маршрут с прямым подключением. Обычно используется при подключении к сети в конфигурации «точка-точка».
exit-intf ip-address | Создаёт полностью определённый статический маршрут, поскольку он указывает выход и адрес IPv4 следующего перехода.
distance | Опциональная команда, которая может использоваться для назначения административного расстояния значение от 1 до 255. Обычно используется для настройки плавающего статического маршрута, административное расстояние которого выше, чем динамически изученный маршрут.

## Slide 2: S1(config)#username admin privilege 15 secret cisco
username - команда
admin - имя пользователя
privilege 15 - ключевое слово и атрибут, задающие права доступа
secret - ключевое слово, задающее пароль пользователя
cisco - пароль пользователя