## Slide 1: Транспортный уровень модели OSI/TCP-IP

## Slide 2: Проблематика и задачи транспортного уровня
Ключевые тезисы:
  Сетевой уровень (IP) доставляет пакеты между хостами, но не между программами.
  IP работает по принципу Best Effort (нет гарантии доставки, порядка и целостности).
Задачи транспортного уровня:
  Адресация приложений (порты).
  Мультиплексирование и демультиплексирование потоков.
  Обеспечение надежности (опционально: TCP) или скорости (UDP).

## Slide 3: Демультиплексирование

## Slide 4: TCP, общие сведения
Каналы с установлением соединения
Надежная доставка
Восстановление последовательности данных
Управление потоком

## Slide 5: UDP, общие сведения
Без установления соединения
Ненадежная доставка
Без восстановления последовательности
Без управления потоком

## Slide 6: Адресация портов TCP и UDP
0–1023: Системные / Well-known (Web, SSH, DNS).
1024–49151: Зарегистрированные.
49152–65535: Эфемерные / Клиентские.
Порт – виртуальный номер (16 бит) по которому узел определяет какой именно программе или службе предназначены данные.

## Slide 7: Сокеты
Сокет (IP + Порт) – идентифицирует приложение на узле.
Сокетная пара (Src IP, Src Port, Dst IP, Dst Port) - идентифицирует конкретное соединение

## Slide 8: Известные порты
Номер порта | Протокол | Уровень приложений
20 | TCP | File Transfer Protocol (FTP) — Передача данных
21 | TCP | File Transfer Protocol (FTP) — Управление передачей
22 | TCP | Протокол Secure Shell (SSH)
23 | TCP | Программа Telnet
25 | TCP | Протокол SMTP
53 | UDP, TCP | Служба доменных имён (DNS)
67 | UDP | Сервер протокола динамической конфигурации узла (DHCP)
68 | UDP | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) — клиент
69 | UDP | Простейший протокол передачи файлов (TFTP)
80 | TCP | Протокол HTTP
110 | TCP | Протокол почтового отделения (POP3)
143 | TCP | Протокол IMAP
161 | UDP | Протокол SNMP
443 | TCP | Защищённый протокол передачи гипертекста (HTTPS)

## Slide 9: TCP. Установление соединения
Трехэтапное рукопожатие:
Клиент запрашивает соединение отправляя сегмент с флагом SYN и свой ISN.
Сервер подтверждает сеанс сегментов с флагами SYN, ACK. ACK Num = ISN+1 и свой ISN.
Клиент завершает установление сеанса сегментом с флагом ACK и ACK Num=Server ISN+1

## Slide 10: TCP. Завершение соединения
Узел А отправляет сегмент с флагом FIN.
Узел В подтверждает завершение флагом ACK.
Когда узел В понимает, что у него тоже больше нет данных – он отправляет сегмент с флагом FIN.
Узел А подтверждает завершение флагом ACK.

## Slide 11: Надежная передача: Stop-and-Wait

## Slide 12: Надежная передача: Stop-and-Wait

## Slide 13: Bandwidth-Delay Product
BDP, Bandwidth-Delay Product - произведение круговой задержки на пропускную способность, отражает максимальный объем неподтвержденных данных в канале

## Slide 14: Надежная передача: Sliding Window
Алгоритм скользящего окна — это метод управления потоком данных, который позволяет передавать несколько пакетов подряд без ожидания подтверждения для каждого из них.

## Slide 15: Надежная передача: Sliding Window
Отправитель поддерживает три переменные:
SWS, Window Size - верхняя граница неподтвержденных сегментов, которые отправитель может передать.
LAR, last acknowledgment received - Номер последнего подтвержденного сегмента.
LSS, Last Segment Sent - Номер последнего отправленного сегмента.
LSS - LAR <= SWS

## Slide 16: Надежная передача: Sliding Window
Получатель поддерживает свои три переменные:
RWS - указывает верхнюю границу поступивших не по порядку кадров, которые получатель готов принять.
LAS, largest acceptable segment - самый большой номер сегмента, который получатель готов принять.
Номер последнего полученного сегмента (LSR).
LAS - LSR <= RWS

## Slide 17: Надежная передача: кумулятивной подтверждение
Кумулятивное подтверждение – номер в квитанции означает, что все данные до этого номера также успешно получены.

## Slide 18: Надёжная доставка TCP
TCP принимает от приложения поток байтов, который «нарезается» на сегменты и передаётся в сеть.
Тем не менее, в TCP скользящее окно двигается по потоку байтов, а не по сегментам.

## Slide 19: Надёжная доставка TCP
Sequence Num – последовательный номер. Номер первого байта сегмента.
Начальный последовательный номер (Init Seq Num) – номер, с которого будет вестись отсчет SeqNum.
ACK Num - Максимальный полученный байт + 1

## Slide 20: Надёжная доставка TCP

## Slide 21: Надёжная доставка TCP

## Slide 23: TCP заголовок

## Slide 24: TCP Window Scaling
Параметр окна в заголовке:
1111111111111111 = 65535 – 16 бит
Параметр сдвига в опции:
111 = 8 – 3 бита
Параметр окна сдвигается влево:
1111111111111111 << 8 =
111111111111111100000000 = 16776960 байт ~ 16 мбайт

## Slide 25: TCP SACK

## Slide 26: TCP SACK

## Slide 27: TCP Congestion Control
Алгоритмы управления перегрузкой: TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Cubic, BBR и прочие.

## Slide 28: UDP